| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |
| --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku |
|  | Název: | Lio Nano – Red Fruits |
|  | UFI: | NN10-E0MW-200F-DQJA |
|  | Registrační číslo: | neuvádí se, směs |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |
|  | Určená použití: | Tekutá náplň pro e-liquid |
|  | Nedoporučená použití: | Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům. |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |
|  | Dodavatel: | iMarket Wholesale s.r.o. |
|  | Místo podnikání nebo sídlo: | Husova 9/10, Vyškov 68201 |
|  | Telefon: | +420608461099 |
|  | Email: | info@liovape.cz |
|  | Odborně způsobilá osoba: | ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |
| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi |
|  | Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP: | Směs je klasifikována jako nebezpečná |
|  |  | Acute Tox. 3, H301 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
|  | Nebezpečné účinky na zdraví: | Toxický při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
|  | Nebezpečné účinky na životní prostředí: | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|  | Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: | Nejsou klasifikovány. |
| 2.2 | Prvky označení |
|  | Obsahuje: | Propane-1,2-diol; Glycerol; Nicotine; Lemon Oil; n-butyl-acetát; isopentyl-acetát; Ethyl phenylacetate; Methyl salicylate; Ethyl butyrate; 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one; 3-methylbutyl butyrate; (Z)-hex-3-enyl acetate; p-methoxybenzyl acetate |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |
|  | Signální slovo | Nebezpečí |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti: | H301 Toxický při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení: | P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. |
| 2.3 | Další nebezpečnost |
|  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. Methyl salicylate: látka je posuzována jako endokrinní disruptor. |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |
| 3.1 | Látky Nevztahuje se |
| 3.2 | Směsi |
| Identifikátor složky | CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo | Koncentrace (% hm.) | Klasifikace dle 1272/2008 |
| Glycerol | 56-81-5 200-289-5 - - | 50 | Látka není klasifikována |
| Propane-1,2-diol | 57-55-6 200-338-0 - - | 44,2 | Látka není klasifikována |
| Nicotine | 54-11-5 200-193-3 614-001-00-4 - | 2 | Acute Tox. 2, H300 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Lemon Oil | 8008-56-8 616-925-3 - - | 1 | Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute. 1, H400 Aquatic Chronic, H410 | M=1 M=1 |
| n-butyl-acetát | 123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 - | 0,6 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 | EUH066 |
| isopentyl-acetát | 123-92-2 204-662-3 607-130-00-2 - | 0,4 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Ethyl phenylacetate | 101-97-3 202-993-8 - - | 0,5 | Látka není klasifikována |
| Methyl salicylate | 119-36-8 204-317-7 - - | 0,4 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H302 STOT SE 3, H335 |
| Ethyl butyrate | 105-54-4 203-306-4 - - | 0,3 | Flam. Liq. 3, H226 |
| 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one | 5471-51-2 226-806-4 - - | 0,2 | Látka není klasifikována |
| 3-methylbutyl butyrate | 106-27-4 203-380-8 - - | 0,2 | Flam. Liq. 3, H226 Aquatic Chronic 3, H412 |
| (Z)-hex-3-enyl acetate | 3681-71-8 222-960-1 - - | 0,1 | Flam. Liq. 3, H226 |
| p-methoxybenzyl acetate | 104-21-2 203-185-8 - - | 0,1 | Skin Sens. 1B, H317 |

Odhad akutní toxicity (ATE)

| Nicotine | 54-11-5 | inhalation: ATE = 0.19 mg/L (dusts/mists) dermal: ATE = 70 mg/kg bw oral: ATE = 5 mg/kg bw |
| --- | --- | --- |
| Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16. |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |
| 4.1 | Popis první pomoci |
|  | Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. |
|  | Při nadýchání: | Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Při potížích vyhledejte lékaře. |
|  | Při styku s kůží: | Odstraňte kontaminovaný oděv. Omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Přetrvávají-li potíže vyhledejte lékaře. |
|  | Při zasažení očí: | Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou po dobu přibližně 15 minut. Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Přetrvávají-li potíže vyhledejte odborného lékaře. |
|  | Při požití: | Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Zajistit lékařské ošetření. PoslechFonetický přepis Slovník - Zobrazit podrobný slovník |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Informace není k dispozici. |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická. |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |
| 5.1 | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva: | Vodní mlha, CO2, hasicí prášek, pěna odolná alkoholu |
|  | Nevhodná hasiva: | Plný proud vody. Hasicí prostředky přizpůsobit okolním podmínkám. |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Při požáru může vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a jiné nebezpečné plyny. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče |
|  | Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. |
| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Pokud nehrozí žádné nebezpečí, zastavte únik. Omezte přístup nezasahujících osob do oblasti nehody, dokud nebudou dokončeny čisticí operace. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Zamezte kontaktu s kůží, očima a osobním oděvem. Používejte osobní ochranné prostředky (bod 8). Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | V případě náhodného úniku produktu zabránit průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Uniklý materiál seberte pomocí nehořlavého sorbentu (písek, křemelina, univerzální pojivo). Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech. Zajistěte dostatečné větrání kontaminované oblasti. |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Viz oddíl 8 a 13. |
| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné prostředky (viz část 8). Zamezit styku s očima a kůží. Nedovolte, aby aby se produkt dostal do úst. Během používání produktu nepijte, nejezte a nekuřte. Po použití si umyjte ruce. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladovat v originálním, těsně uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla. Uchovávejte mimo dosah silných kyselin, oxidačních činidel, halogenů. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech kde je přípravek skladován a používán. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů nebo krmiv. |
| 7.3 | Specifické konečné/specifická konečná použití |
|  | Informace není k dispozici. |
| ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky |
| 8.1 | Kontrolní parametry |
|  | Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: |
|  | Název látky (složky): | CAS | PEL mg/m3 | NPK-P mg/m3 | Poznámka |
|  | Glycerol | 56-81-5 | 10 | 15 | - |
|  | Nicotine | 54-11-5 | 0,5 | 2,5 | D |
|  | n-butyl-acetát | 123-86-4 | 241 | 723 | - |
|  | isopentyl-acetát | 123-92-2 | 270 | 540 | - |
|  | I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží |
|  | Limity expozice na pracovišti (EU) Látka CAS Dlouhodobá expozice Krátkodobá expozice mg/m3 ppm f/ml mg/m3 ppm f/ml Nicotine 54-11-5 0,5 - - - - - isopentyl-acetát 123-92-2 270 50 - 540 100 - n-butyl-acetát 123-86-4 241 50 - 723 150 - DNEL - Informace není k dispozici PNEC Informace není k dispozici |
| 8.2 | Omezování expozice |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |
|  | Omezování expozice pracovníků |
|  | Ochrana dýchacích cest: | Při běžném použití není nutná. Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranné prostředky odpovídající vykonávané činnosti a v souladu se všemi požadavky na kvalitu, včetně jeho údržby a čištění. |
|  | Ochrana očí: | Těsně uzavřené ochranné brýle |
|  | Ochrana rukou: | Ochranné rukavice odolné produktu. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. |
|  | Ochrana kůže: | Pracovní oděv |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace. |
| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
|  | Skupenství: | Kapalina |
|  | Barva: | Světle žlutá |
|  | Zápach: | Ovocný |
|  | pH: | Informace není k dispozici |
|  | Bod tání / bod tuhnutí (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Bod vzplanutí (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Hořlavost: | Informace není k dispozici |
|  | Meze výbušnosti nebo hořlavosti: dolní mez (% obj.): | Informace není k dispozici |
|  | horní mez (% obj.): | Informace není k dispozici |
|  | Tlak páry | Informace není k dispozici |
|  | Hustota páry | Informace není k dispozici |
|  | Hustota | Informace není k dispozici |
|  | Rozpustnost ve vodě | Nerozpustný ve vodě |
|  | Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: | Informace není k dispozici |
|  | Teplota samovznícení: | Informace není k dispozici |
|  | Teplota rozkladu: | Informace není k dispozici |
|  | Kinematická viskozita: | Informace není k dispozici |
|  | Charakteristiky částic: | Informace není k dispozici |
| 9.2 | Další informace |
|  | Informace není k dispozici |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Při běžných podmínkách je stabilní. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Nejsou známy. |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Chraňte před přímým slunečním svitem. |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Silná oxidační činidla, kyseliny |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Při požáru může vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny. |
| ODDÍL 11: Toxikologické informace |
| 11.1 | Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|  | a) | Akutní toxicita Toxický při požití. |
|  | b) | Žíravost/dráždivost pro kůži |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | c) | Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | d) | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
|  | e) | Mutagenitav zárodečných buňkách |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | f) | Karcinogenita |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | g) | Toxicita pro reprodukci |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |
|  | i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |
|  | j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |
| 11.2 | Informace o další nebezpečnosti Informace není k dispozici. |  |
| ODDÍL 12: Ekologické informace |
| 12.1 | Toxicita Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Informace není k dispozici. |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál Informace není k dispozici. |
| 12.4 | Mobilita v půdě |
|  | Informace není k dispozici. |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. |
| 12.6 | Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Methyl salicylate: látka je posuzována jako endokrinní disruptor. |
| 12.7 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zamezte úniku do životního prostředí. |
| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | a) | Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: |
|  |  | Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. |
|  | b) | Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady |
|  |  | Nejsou uvedeny. |
|  | c) | Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace |
|  |  | Není uvedeno. |
|  | d) | Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady |
|  |  | Nejsou uvedeny. |
|  |  | Právní přepisy o odpadech: Zákon č. 541/2020 Sb. |
| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |
| 14.1 | Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu |
|  | UN číslo nebo ID číslo: 3144 |
| 14.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | Pozemní přeprava ADR | PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N. (Aloe Grape 20mg40vg nicotine salt e-liquid) |
|  | Železniční přeprava RID |  |
|  | Námořní přeprava IMDG: | NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S. (Aloe Grape 20mg40vg nicotine salt e-liquid) |
|  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
|  | Pozemní přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG: | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | Pozemní přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG: | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  | III | III | III | III |
| 14.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí |
|  | Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě. |
| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
|  | Bezpečnostní značka 6.1 Klasifikační kod T1 Identifikační číslo nebezpečnosti 60 |
| 14.7 | Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO |
|  | Nepřepravuje se. |
| ODDÍL 15: Informace o předpisech |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 878/2020 Zákon o odpadech v platném znění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno. |
| ODDÍL 16: Další informace |
|  | a) | Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize č. 1 dne 29.07.2022: překlad a uzpůsobení bezpečnostního listu dle Nařízení (ES) 1907/2006 REACH a podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP. |
|  | b) | Klíč nebo legenda ke zkratkám |
|  |  | DNEL | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PNEC | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PEL | přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |
|  |  | NPK-P | nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |
|  |  | CLP | nařízení č. 1272/2008/EC |
|  |  | REACH | nařízení č 1907/2006/EC |
|  |  | PBT | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |
|  |  | vPvB | látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se |
|  |  | IMDG | Mezinárodní kód nebezpečného zboží |
|  |  | IATA | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |
|  |  | ICAO | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |
|  |  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |
|  |  | RID | Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou |
|  |  | Log Pow | logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda |
|  |  | BCF | Biokoncentrační faktor |
|  |  | Einecs | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances |
|  |  | CAS | Chemical Abstracts Service |
|  |  | LD50, LC50, EC50, IC50 | koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity |
|  |  | Eye Irrit. 2 | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 |
|  |  | Skin Irrit. 2 | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
|  |  | Acute Tox. 3 | Akutní toxicita kategorie 3 |
|  |  | Acute Tox. 2 | Akutní toxicita kategorie 2 |
|  |  | Skin Sens. 1 | Senzibilizace kůže, kategorie 1 |
|  |  | Acute Tox. 4 | Akutní toxicita kategorie 4 |
|  |  | Asp. Tox. 1 | Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 |
|  |  | STOT SE 3 | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest |
|  |  | STOT SE 3 | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky |
|  |  | Aquatic Chronic 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1 |
|  |  | Aquatic Acute 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 |
|  |  | Aquatic Chronic 3 | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 |
|  |  | Flam. Liq. 3 | Hořlavé kapaliny, kategorie 3 |
|  |  | Aquatic Chronic 2 | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2 |
|  | c) | Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |
|  |  | Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce. |
|  | d) | Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení |
|  |  | H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|  |  | H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
|  |  | H300 | Při požití může způsobit smrt. |
|  |  | H310 | Při styku s kůží může způsobit smrt. |
|  |  | H330 | Při vdechování může způsobit smrt. |
|  |  | H301 | Toxický při požití. |
|  |  | H315 | Dráždí kůži. |
|  |  | H226 | Hořlavá kapalina a páry. |
|  |  | H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky |
|  |  | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |
|  |  | H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |
|  |  | H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |
|  |  | H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
|  |  | H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy. |
|  |  | H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|  |  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |
|  |  | EUH066 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |
|  | e) | Pokyny pro školení |
|  |  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. |
|  | f) | Další informace Klasifikace byla provedena metodou výpočtu v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 CLP. |
|  |  | Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. |